Перечень работ, услуг по текущему содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома и квартир собственников

| № п/п | Наименование выполняемых работ | Периодичность и сроки выполнения работ | Место проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общее имущество жилого дома | Жилые квартиры |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Содержание общего имущества в многоквартирном доме |
| 1. | Содержание строительных конструкций многоквартирного дома |  |  |  |
| 1) | Работы, выполняемые по итогам технических осмотров: |  |  |  |
| а) | стен и фасадов жилых домов: |  |  |  |
|  | - отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) мелкий ремонт отдельных участков;( но не более 10%) | 1 раз в год | + | - |
|  | - снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации; | 1 раз в год | + | - |
|  | - укрепление козырьков, ограждений и перил крылец; | 1 раз в год | + | - |
| б) | крыш и водосточных систем: |  |  |  |
|  | - удаление мусора с оголовков дымовых и вентиляционных труб | 1 раз в месяц | + | - |
|  | - укрепление оголовков дымовых и вентиляционных труб и металлических покрытий парапета; | 2 раза в год | + | - |
|  | - укрепление защитной решетки водоприемной воронки; | 2 раза в год | + | - |
|  | - прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока; | 2 раза в год | + | - |
|  | - прочистка внутреннего металлического водостока и водостока из полиэтиленовых труб от засорений; | 2 раза в год | + | - |
|  | - укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен наружного водостока; промазка фальцев и образовавшихся свищей в металлических кровлях, мелких покрытиях мастиками, герметиком; | 2 раза в год | + | - |
|  | - уборка мусора с кровли; | 2 раза в год в тёплый период | + | - |
|  | - удаление снега и наледи с кровель | по техпроцессу | + | - |
| в) | вентиляционных каналов в помещениях: |  |  |  |
|  | 1) оборудованных газовыми приборами: |  |  |  |
|  | - проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах; | 2 раза в год | + | + |
|  | - прочистка вентиляционных каналов; | по мере необходимости | + | + |
|  | 2) не оборудованных газовыми приборами: |  |  |  |
|  | - проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах; | 1 раз в год | + | + |
|  | - прочистка вентиляционных каналов; | по мере необходимости | + | + |
| г) | оконных и дверных заполнений в летний период: |  |  |  |
|  | - установка недостающих и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях; | 1 раз в год | + | - |
|  | - укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях; | 1 раз в год | + | - |
|  | - установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях; | 1 раз в год | + | - |
| е) | перил и ограждающих решеток на окнах лестничных клеток | по мере необходимости | + | - |
|  | - установка недостающих и крепление слабо укрепленных перил и ограждений. |  |  |  |
| ж) | внутренней отделки (подъездов, тамбуров): |  |  |  |
|  | - восстановление отделки стен, потолков отдельными участками, (но не более 10%) | 1 раз в год | + | - |
| з) | подвалов, чердаков и прочих вспомогательных помещений: |  |  |  |
|  | - ремонт запирающих устройств подвалов и чердаков; | 1 раз в год | + | - |
|  | - санитарная уборка подвалов и чердаков | 1 раз в год | + | - |
|  | - санитарная обработка помещений (дератизация, дезинфекция) | по мере необходимости | + | - |
| и) | фундаментов |  |  |  |
|  | - восстановление отмосток здания | 1 раз в год по мере необходимости | + | - |
| 2) | Санитарная уборка жилищного фонда |  |  |  |
| а) | уборка лестниц и лестничных площадок, лифтов в домах: |  |  |  |
|  | -влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей, мытье и подметание пола кабины лифта | ежедневно | + | - |
|  | -влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа; | 2 раза в неделю | + | - |
|  | -мытье лестничных площадок и маршей нижних двух этажей; | 1 раз в неделю | + | - |
|  | -мытье лестничных площадок и маршей выше второго этажа; | 1 раз в месяц | + | - |
|  | -обметание пыли с потолков; | 1 раз в год (апрель-май) | + | - |
|  | -мытье окон; | 1 раз в год (апрель-май) | + | - |
|  | -влажная протирка: отопительных приборов, входных дверей, почтовых ящиков, стен, оконных решеток; | 1 раз в год (апрель-май) | + | - |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта | 2 раза в месяц | * |  |
| б) | обслуживание мусоропроводов: |  |  |  |
|  | -профилактический осмотр мусоропровода; | 2 раза в месяц | + | - |
|  | -удаление мусора из мусороприемных камер; | 6 раз в неделю | + | - |
|  | - уборка мусороприемных камер сухая (ноябрь-апрель); | ежедневно | + | - |
|  | - уборка мусороприемных камер влажная с помощью шланга (май-октябрь); | ежедневно | + | - |
|  | - уборка мусора вокруг загрузочных клапанов мусоропровода на этажах; | 1 раз в неделю | + | - |
|  | - мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода; | 1 раз в месяц | + | - |
|  | -дератизация, дезинфекция и очистка элементов мусоропровода и контейнеров; | 1 раз в месяц | + | - |
|  | - устранение засорений; | по мере необходимости | + | - |
| 3) | Сезонные работы: |  |  |  |
| а) | работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весеннее-летний период: | с 1 апреля по 30 мая |  |  |
|  | - укрепление водосточных труб, колен и воронок; | по мере необходимости | + | - |
|  | - расконсервация и ремонт поливочной системы; | 1 раз в год | + | - |
|  | - снятие пружин на входных дверях; | 1 раз в год | + | - |
|  | - открытие продухов; | 1 раз в год | + | - |
| б) | работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период: | с 15 мая по 15 сентября |  |  |
|  | - укрепление и ремонт парапетных ограждений; | по мере необходимости | + | - |
|  | - проверка исправности слуховых окон и жалюзей; | по мере необходимости | + | - |
|  | - изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках; | по мере необходимости | + | - |
|  | - прочистка дымовентиляционных каналов; | по мере необходимости | + | - |
|  | - замена разбитых стекол окон и дверей в подъездах и вспомогательных помещениях; | по мере необходимости | + | - |
|  | - утепление оконных и дверных проемов в подъездах и вспомогательных помещениях; | по мере необходимости | + | - |
|  | - закрытие и утепление продухов в цоколях зданий; | 1 раз в год | + | - |
|  | - установка пружин на входных дверях; | 1 раз в год | + | - |
|  | - ремонт и укрепление входных дверей; | по мере необходимости | + | - |
| 2. | Техническое обслуживание внутридомовых сантехнических инженерных систем: |  |  |  |
| 1) | Проведение технических осмотров: |  |  |  |
|  | - инженерных систем, проходящих по жилым помещениям; | 1 раз в год | + | + |
|  | - инженерных систем расположенных на лестничных клетках и коридорах; | 2 раза в год | + | - |
|  | - инженерных систем в подвалах, чердаках, техэтажах и техподпольях; | 1 раз в месяц | + | - |
|  | - проверка закрытого состояния входных дверей, подвалов, чердаков, техэтажей, техподполий | 1 раз в неделю | + | - |
|  | - ответственных элементов инженерных систем (насосы, запорная регулирующая арматура, контрольно-измерительные приборы и автоматические устройства); | 1 раз в неделю | + | - |
| 2) | Работы, выполняемые по итогам технических осмотров: | 1 раз в год |  |  |
| а) | центральное отопление: |  |  |  |
|  | - ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках; | по мере необходимости | + | + |
|  | - ликвидация засора общего трубопровода; | по мере необходимости | + | - |
|  | - сбор мусора в помещениях теплоузлов; | по мере необходимости | + | - |
|  | - восстановление нарушенной теплоизоляции трубопровода; | по мере необходимости | + | - |
|  | - регулировка системы отопления. | по мере необходимости | + | + |
| б) | водопровод и канализация, горячее водоснабжение: |  |  |  |
|  | -уплотнение резьбовых сгонов; | по мере необходимости | + | - |
|  | -крепление санитарно-технических приборов; | по мере необходимости | + | - |
|  | - набивка сальников запорной арматуры; | по мере необходимости | + | - |
|  | - уплотнение стыков трубопроводов канализации; | по мере необходимости | + | - |
|  | -проверка исправности канализационных вытяжек; | по мере необходимости | + | - |
|  | - сбор мусора техэтажей и техподполий; | по мере необходимости | + | - |
|  | - восстановление нарушенной теплоизоляции трубопровода; | по мере необходимости | + | - |
|  | - прочистка дренажной системы; | по мере необходимости | + | - |
|  | - очистка канализационных стояков от жировых отложений. | по мере необходимости | + | + |
| 3) | Сезонные работы: | с 15 мая по 15 сентября |  |  |
| а) | центральное отопление: |  |  |  |
|  | - ремонт запорно-регулирующей арматуры (вентилей, задвижек); | по мере необходимости | + | - |
|  | -регулировка и ремонт трехходовых кранов и контрольно-измерительных приборов; | 1 раз в год | + | - |
|  | - набивка сальников | 1 раз в год | + | - |
|  | -разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; | 1 раз в год | + | - |
|  | - ремонт теплоизоляции в чердачных и подвальных помещениях; | по мере необходимости | + | - |
|  | -уплотнение резьбовых сгонов; | 1 раз в год | + | - |
|  | - консервация (расконсервация) системы отопления (с заполнением водой); | 1 раз в год | + | - |
| б) | водоснабжение: |  |  |  |
|  | - консервация (расконсервация) системы водоснабжения для санитарной очистки мусорокамер | 2 раз в год | + | - |
| 4) | Послеаварийные работы: |  |  |  |
| а) | центральное отопление |  |  |  |
|  | - устанение засоров в трубопроводах | в течение 4 часов | + | - |
|  | - ремонт или замена аварийно-поврежденной запорной арматуры; | в течение 8 часов | + | + |
|  | - смена небольших участков общего трубопровода (до 2 м) ; | в течение 8 часов | + | + |
|  | - ремонт и замена сгонов на трубопроводе | в течение 8 часов | + | - |
|  | - выполнение сварочных работ; | в течение 8 часов | + | + |
| б) | водопровод и канализация, горячее водоснабжение: |  |  |  |
|  | - ремонт или замена аварийно-повреждённой запорной арматуры | в течение 8 часов | + | - |
|  | - уплотнение сгонов трубопроводов канализации, водопровода, горячего водопровода; | в течение 8 часов | + | - |
|  | -устранение засоров в системе холодного водоснабжения, канализации (без разводки внутри квартир); | в течение 8 часов | + | - |
|  | - смена небольших участков общего трубопровода: канализации, водопровода, горячего водопровода (до 2 м) ; | в течение 8 часов | + | - |
|  | -укрепление трубопроводов; | 1 сутки | + | - |
|  | - выполнение сварочных работ. | в течение 8часов | + | - |
| в) | сопутствующие работы при выполнении послеаварийных работ: |  |  |  |
|  | - откачка воды из подвала; | по мере необходимости | + | - |
|  | - вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами и обратная заделка; | по мере необходимости | + | - |
|  | - отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности на общих инженерных сетях. | по мере необходимости | + | - |
| 3. | Техническое обслуживание внутридомовых электрических сетей: |  |  |  |
| 1) | Работы, выполняемые по итогам технических осмотров: |  |  |  |
|  | -проверка и замена люминисентных ламп освещения и ламп накаливания в технических подпольях, чердаках, технических этажах; | 1 раз в месяц | + | - |
|  | -замена электролампочек в технических подпольях, чердаках, технических этажах; | по мере необходимости | + | - |
|  | -смена или ремонт штепсельных розеток и выключателей; | по мере необходимости | + | - |
|  | -мелкий ремонт электропроводки в помещениях общего пользования; | по мере необходимости | + | - |
|  | -проверка состояния электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов, вводных распределительных устройств (протяжка контактных соединений); | 1 раз в 1 года | + | - |
|  | -проверка заземления оболочек электрических кабелей; | 1 раз в 3 года | + | - |
|  | -измерение токов нагрузки по фазам групповых линий от вводного распределительного устройства, на вводе в квартиру (по уставкам предохранителей и автоматических выключателей); | 1 раз в год | + | - |
|  | -измерение переходного сопротивления заземлителей светильников, групповых распределительных и предохранительных щитов, вводных распределительных устройств; | 1 раз в 3 года | + | - |
|  | -проверка работы устройств защиты от токов короткого замыкания и токов перегрузки коммутационной аппаратуры (в межэтажных электрических щитах, вводных устройствах и квартирных щитках); | 1 раз в 6 лет | + | - |
|  | -измерение сопротивления петли «фаза-нуль» наиболее удаленного электрического приемника для каждого аппарата защиты; | 1 раз в 6 лет | + | - |
|  | -измерение сопротивления изоляции электрической сети, проводки; | 1 раз в 6 лет | + | - |
| 4. |  | Работы по электротехническому измерению кабельных линий электроплит |  |  |  |
| 1) |  | Работы, выполняемые по графику ППР: |  |  |  |
|  |  | - измерение сопротивления петли "фаза-нуль" для каждого аппарата защиты; | 1 раз в 6 лет | + | - |
|  |  | - измерение сопротивления изоляции электрической сети, проводки; | 1 раз в 6 лет | - | + |
|  |  | - измерение переходного сопротивления заземления корпуса электроплиты и величины сопротивления изоляции питающего кабеля и электроплиты в хлодном состоянии; | 1 раз в год | + | - |
| 5. | Обслуживание внутридомового газового оборудования |  |  |  |
| 1) | Работы, выполняемые по итогам технических осмотров: |  |  |  |
|  | - проверка герметичности соединений газопроводов; | 1 раз в год | + | + |
|  | - проверка целостности и укомплектованности газоиспользующего оборудования; | 1 раз в год | + | + |
|  | - проверка работоспособности и смазка кранов (задвижек), установленных на газопроводах, при необходимости, перенабивка сальниковых уплотнений; | 1 раз в год | + | + |
|  | - проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах; | 1 раз в год | + | + |
|  | - разборка и смазка всех кранов бытового газоиспользующего оборудования; | 1 раз в год | + | + |
|  | - проверка работоспособности автоматики безопасности бытового газоиспользующего оборудования, ее наладка и регулировка; | 1 раз в год | + | + |
|  | - очистка горелок от загрязнений, регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы оборудования; | 1 раз в год | + | + |
|  | - проверка герметичности (опрессовка) бытового газоиспользующего оборудования; | 1 раз в год | + | - |
|  | - выявление необходимости замены или ремонта (восстановление) отдельных узлов и деталей газоиспользующего оборудования; | 1 раз в год | - | + |
|  | - инструктаж потребителей по правилам безопасности пользования газом в быту; | 1 раз в год | - | + |
|  | - проверка надежности крепления стола к корпусу плиты; | 1 раз в год | - | + |
|  | - проверка надежности крепления термоуказателя и его работоспособность; | 1 раз в год |  |  |
|  | - проверка отсутствия механических повреждений решетки стола, создающих неустойчивое положение посуды; | 1 раз в год | - | + |
|  | - проверка надежности крепления и свободного перемещения противней и решетки в духовом шкафу; | 1 раз в год | - | + |
|  | - проверка фиксации дверки духового шкафа; | 1 раз в год | - | + |
|  | - проверка автоматического зажигания горелок, вращения вертела и работоспособности предохранительного устройства, прекращающего подачу газа в горелку при погасании пламени на плитах повышенной комфортности; | 1 раз в год | - | + |
|  | - опрессовка внеквартирных газовых сетей; | 1 раз в год | + | - |
|  | - проверка на плотность соединений и стыков на газопроводе в подъезде; | 1 раз в год | + | - |
|  | - проверка герметичности внутридомовых газопроводов и оборудования. | 1 раз в год | + | + |
| 2) |  | Послеаварийные работы: |  |  |  |
|  |  | - замена или ремонт отдельных узлов и деталей газоиспользуемого оборудования. | в течение 4 часов | + | + |
| 6. | Обслуживание лифтового хозяйства: |  |  |  |
| 1) | Техническое обслуживание: |  |  |  |
| а) | - осмотры лифтов, | ежедневно | + | - |
|  | - санитарная уборка купе кабин; | ежедневно | + | - |
|  | - ремонт купе кабин; | по мере необходимости | + | - |
|  | - поддержание эксплуатационных показателей лифтов: |  |  |  |
|  | 1) техническое обслуживание (ТО – 1); | 1 раз в месяц | + | - |
|  | 2) техническое обслуживание (ТО – 2), в том числе подготовка к диагностированию. | 1 раз в год | + | - |
| 2) | Аварийные и послеаварийные работы |  |  |  |
|  | - освобождение пассажиров; | в течение 30 мин | + | - |
|  | - устранение неисправности лифта. | не более 1 суток | + | - |
| 7. | Вывоз твердых бытовых отходов: |  |  |  |
|  | - удаление мусора из жилых зданий и его вывоз от : | 3,4,5,6 раз в неделю по согласованному графику |  |  |
|  | 1) с мусоропроводом; |  | + | - |
|  | 2) без мусоропровода. | 2 раза в сутки | + | - |
| II. Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
| 1) | Строительных конструкций многоквартирного дома: |  |  |  |
| а) | стен и фасадов жилых домов: |  |  |  |
|  | - заделка трещин, перекладка отдельных участков кирпичных стен; | 1 раз в 5 лет | + | - |
|  | - заделка выбоин и трещин на поверхности блоков и панелей; | 1 раз в 5 лет | + | - |
|  | - заделка отверстий, гнезд, борозд; | 1 раз в 5 лет | + | - |
|  | - восстановление отдельных простенков, перемычек, карнизов; | 1 раз в 5 лет | + | - |
|  | - покраска лоджий и балконов отдельных участков зданий; | 1 раз в 5 лет | + | - |
|  | - ремонт (восстановление) угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных плиток, отдельных кирпичей; восстановление лепных деталей; | 1 раз в 5 лет | + | - |
|  | - смена отдельных венцов, элементов каркаса; | 1 раз в 5 лет | + | - |
|  | - смена участков обшивки деревянных стен; | 1 раз в 5 лет | + | - |
|  | - замена покрытий выступающих частей по фасаду, | 1 раз в 5 лет | + | - |
|  | - восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки; | 1 раз в 5 лет | + | - |
|  | - ремонт и окраска фасадов одно- и двухэтажных зданий; | 1 раз в 5 лет | + | - |
| б) | крыш и чердаков: |  |  |  |
|  | -усиление элементов деревянной стропильной системы, включая смену отдельных стропильных ног, стоек, подкосов, участков коньковых прогонов, лежней, мауэрлатов, кобылок и обрешетки; | 1 раз в 5 лет | + | - |
|  | - антисептическая и противопожарная защита деревянных конструкций; | 1 раз в 3 года | + | - |
|  | - все виды работ по устранению неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель из штучных материалов (кроме полной замены покрытия, но не более 10%), включая все элементы примыкания к конструкциям, покрытия парапетов, колпаки и зонты над трубами и прочее; | 1 раз в 5 лет | + | - |
|  | - замена участков водосточных труб; | 1 раз в 5 лет | + | - |
|  | - ремонт и частичная замена участков кровель,( но не более 10%), выполненных из различных материалов, по технологии заводов изготовителей; | 1 раз в 5 лет | + | - |
|  | - замена участков парапетных решеток, пожарных лестниц, стремянок, гильз, ограждений, анкеров или радиостоек, устройств заземления здания с восстановлением водонепроницаемости места крепления; | 1 раз в 5 лет | + | - |
|  | - восстановление и устройство новых переходов на чердак через трубы отопления, вентиляционных коробов; | 1 раз в 5 лет | + | - |
|  | - восстановление и ремонт коньковых и карнизных вентиляционных продухов; | 1 раз в 5 лет | + | - |
|  | - ремонт гидроизоляционного и восстановление утепляющего слоя чердачного покрытия; | 1 раз в 5 лет | + | - |
|  | - ремонт слуховых окон и выходов на крыши; | 1 раз в 5 лет | + | - |
|  | -оборудование стационарных устройств для крепления страховочных канатов; | 1 раз в 5 лет | + | - |
| в) | перекрытий: |  |  |  |
|  | - частичная замена или усиление отдельных элементов деревянных перекрытий (участков междубалочного заполнения, дощатой подшивки, отдельных балок); восстановление засыпки и стяжки; антисептирование и противопожарная защита деревянных конструкций; | 1 раз в 5 лет | + | - |
|  | - заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкциях; | 1 раз в 5 лет | + | - |
| г) | вентиляции: |  |  |  |
|  | смена отдельных участков и устранение неплотностей вентиляционных коробов, шахт и камер; | 1 раз в 5 лет | + | - |
| е) | оконных и дверных заполнений: |  |  |  |
|  | смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений; | 1 раз в 5 лет | + | - |
|  | установка доводчиков пружин, упоров и пр.; | 1 раз в 5 лет | + | - |
|  | смена оконных и дверных приборов; | 1 раз в 5 лет | + | - |
| ж) | полов: |  |  |  |
|  | - замена отдельных участков полов и покрытия полов в местах, относящихся к общему имуществу дома;, но не более 10%. | 1 раз в 5 лет | + | - |
| з) | внутренней отделки: |  |  |  |
|  | - восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами; облицовки стен и полов керамической и другой плиткой отдельными участками; | 1 раз в 5 лет | + | - |
|  | - все виды малярных и стекольных работ во вспомогательных помещениях (лестничных клетках, подвалах, чердаках) | 1 раз в 5 лет | + | - |
| и) | лестниц, балконов, крылец (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей: |  |  |  |
|  | - заделка выбоин, трещин ступеней лестниц и площадок; | 1 раз в 5 лет | + | - |
|  | - частичная замена и укрепление металлических перил; | 1 раз в 5 лет | + | - |
|  | - частичная замена и укрепление элементов деревянных лестниц; | 1 раз в 5 лет | + | - |
|  | - заделка выбоин и трещин бетонных и железобетонных балконных плит, крылец и зонтов; но не более 10%. | 1 раз в 5 лет | + | - |
|  | - восстановление гидроизоляции в сопряжениях балконных плит, | 1 раз в 5 лет | + | - |
|  | - восстановление отдельных элементов крылец; | 1 раз в 5 лет | + | - |
|  | - устройство металлических решеток, ограждений окон подвальных помещений | 1 раз в 5 лет | + | - |
| к) | фундаментов: |  |  |  |
|  | - заделка трещин, восстановление облицовки фундаментов стен. | 1 раз в 5 лет | + | - |
|  | - устройство и ремонт вентиляционных продухов; | 1 раз в 5 лет | + | - |
|  | - ремонт отмостки; | 1 раз в 5 лет | + | - |
|  | - восстановление приямков, входов в подвалы; | 1 раз в 5 лет | + | - |
| 2) | Внутридомовых сантехнических инженерных систем: |  |  |  |
| а) | Центральное отопление: |  |  |  |
|  | -замена отдельных участков трубопроводов, секций отопительных приборов на лестничных клетках | 1 раз в 5 лет | + | - |
|  | -регулировка и наладка системы отопления жилого дома; | 1 раз в 5 лет | + | + |
|  | - устранение течи в трубопроводах мест общего пользования | 1 раз в 5 лет | + | + |
|  | - набивка сальников, замена уплотнительных прокладок запорной арматуры; | 1 раз в 5 лет | + | + |
|  | -ремонт или замена отдельной, вышедшей из строя запорной арматуры; | 1 раз в 5 лет | + | + |
|  | -ликвидация засоров в трубопроводах; | 1 раз в 5 лет | + | - |
|  | - восстановление разрушенной тепловой изоляции; | 1 раз в 5 лет | + | + |
|  | - утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях; | 1 раз в 5 лет | + | - |
| б) | водопровод, канализация и горячее водоснабжение |  |  |  |
|  | -ремонт или замена отдельной, вышедшей из строя запорной арматуры; | 1 раз в 5 лет | + | + |
|  | - набивка сальников, замена уплотнительных прокладок запорной арматуры | 1 раз в 5 лет | + | + |
|  | -антикоррозийное покрытие, маркировка; | 1 раз в 5 лет | + | - |
|  | -укрепление трубопроводов; | 1 раз в 5 лет | + | - |
|  | -смена отдельных участков трубопроводов, трапов, ревизий, прочисток; | 1 раз в 5 лет | + | - |
|  | -укрепление канализационного трубопровода; | 1 раз в 5 лет | + | - |
|  | - ремонт пожарных кранов; | 1 раз в 5 лет | + | - |
|  | - восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов. | 1 раз в 5 лет | + | - |
| 3) | Внутридомовых электрических сетей: |  |  |  |
|  | -ремонт неисправных участков электрической сети здания;но не более 10%. | 1 раз в 5 лет | + | - |
|  | -ремонт и замена вышедших из строя выключателей, розеток; | 1 раз в 5 лет | + | - |
|  | -ремонт предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей, установленных в соответствии с проектом; | 1 раз в 3 года | + | - |
|  | -ремонт, фотовыключателей, реле времени и других устройств автоматического или дистанционного управления освещением зданий; | 1 раз в 1 года | + | - |
|  |  | *Примечание. Используемые обозначения по тексту: |  |
|  |  | ППР – планово предупредительный ремонт. | " + " - работы выполняются; |  |
|  |  |  | " - " - работы не выполняются. |  |